## Slide 1
离散系统的冲激响应和阶跃响应

## Slide 2: MATLAB子函数 1.impz 功能：求解数字系统的冲激响应。 调用格式： ［h，t］＝impz(b，a)；求解数字系统的冲激响应h，取样点数为缺省值。 ［h，t］＝impz(b，a，n)；求解数字系统的冲激响应h，取样点数由n确定。 impz(b，a)；在当前窗口用stem(t，h)函数出图。

## Slide 3: 2.dstep 功能：求解数字系统的阶跃响应。 调用格式： ［h，t］＝dstep(b，a)；求解数字系统的阶跃响应h，取样点数为缺省值。 ［h，t］＝dstep(b，a，n)；求解数字系统的阶跃响应h，取样点数由n确定。 dstep(b，a)；在当前窗口用stairs(t，h)函数出图。

## Slide 4: 3.filter 功能：对数字系统的输入信号进行滤波处理。 调用格式： y＝filter(b，a，x)；对于由矢量a、b定义的数字系统，当输入信号为x时，对x中的数据进行滤波，结果放于y中，长度取max(na，nb)。 ［y，zf］＝filter(b，a，x)；除得到结果矢量y外，还得到x的最终状态矢量zf。 y＝filter(b，a，x，zi)；可在zi中指定x的初始状态

## Slide 5: 4.filtic 功能：为filter函数选择初始条件。 调用格式： z＝filtic(b，a，y，x)；求给定输入x和y时的初始状态。 z＝filtic(b，a，y)；求x＝0，给定输入y时的初始状态。 其中，矢量x和y分别表示过去的输入和输出： x＝［x(－1)，x(－2)，…，x(－N)］ y＝［y(－1)，y(－2)，…，y(－N)］

## Slide 6: 说明：以上子函数中的b和a，分别表示系统函数H(z)中由对应的分子项和分母项系数所构成的数组。如式(5-2)所示，H(z)按z－1(或z)的降幂排列。在列写b和a系数向量时，两个系数的长度必须相等，它们的同次幂系数排在同样的位置上，缺项的系数赋值为0。 在MATLAB信号处理工具箱中，许多用于多项式处理的函数，都采用以上的方法来处理分子项和分母项系数所构成的数组。在后面的实验中不再说明。

## Slide 7: 实验原理 1.离散LTI系统的响应与激励 由离散时间系统的时域和频域分析方法可知，一个线性移不变离散系统可以用线性常系数差分方程表示： (5-1)

## Slide 8: 也可以用系统函数来表示： (6-2)

## Slide 9: 系统函数H(z)反映了系统响应与激励间的关系。一旦上式中的bm和ak的数据确定了，则系统的性质也就确定了。其中特别注意：a0必须进行归一化处理，即a0＝1。 对于复杂信号激励下的线性系统，可以将激励信号在时域中分解为单位脉冲序列或单位阶跃序列，把这些单元激励信号分别加于系统求其响应，然后把这些响应叠加，即可得到复杂信号加于系统的零状态响应。因此，求解系统的冲激响应和阶跃响应尤为重要。由图6-1可以看出一个离散LSI系统响应与激励的关系。

## Slide 10: 同时，图6-1显示了系统时域分析方法和Z变换域分析法的关系。 如果已知系统的冲激响应h(n)，则对它进行z变换即可求得系统函数H(z)； 反之，知道了系统函数H(z)，对其进行z逆变换，即可求得系统的冲激响应h(n)。

## Slide 11
图6-1 离散LTI系统响应与激励的关系

## Slide 12: 2.用impz和dstep子函数求解离散系统的单位冲激响应和阶跃响应 在MATLAB语言中，求解系统单位冲激响应和阶跃响应的最简单的方法是使用MATLAB提供的impz和dstep子函数。 下面举例说明使用impz和dstep子函数求解系统单位冲激响应和阶跃响应的方法。

## Slide 13: 例6-1 已知一个因果系统的差分方程为 6y(n)＋2y(n－2)＝x(n)＋3x(n－1)＋3x(n－2)＋x(n－3) 满足初始条件y(－1)＝0，x(－1)＝0，求系统的单位冲激响应和阶跃响应。 解 将y(n)项的系数a0进行归一化，得到

## Slide 14
分析上式可知，这是一个3阶系统，列出其bm和ak系数：
编写MATLAB程序如下(取N＝32点作图)： a＝［1，0，1/3，0］； b＝［1/6，1/2，1/2，1/6］； N＝32； n＝0：N－1；

## Slide 15: hn＝impz(b，a，n)； %求时域单位冲激响应 gn＝dstep(b，a，n)； %求时域单位阶跃响应 subplot(1，2，1)，stem(n，hn，¢k¢)；%显示冲激响应曲线 title(¢系统的单位冲激响应¢)； ylabel(¢h(n)¢)；xlabel(¢n¢)； axis(［0，N，－1.1*min(hn)，1.1*max(hn)］)； subplot(1，2，2)，stem(n，gn，¢k¢)；%显示阶跃响应曲线 title(¢系统的单位阶跃响应¢)； ylabel(¢g(n)¢)；xlabel(¢n¢)； axis(［0，N，－1.1*min(gn)，1.1*max(gn)］)； 系统的单位冲激响应和阶跃响应如图6-2所示。

## Slide 16: 图6-2 例6-1系统的单位冲激响应和阶跃响应

## Slide 17: 例 6-2 已知一个系统函数公式 求该系统的单位冲激响应和阶跃响应。 解 分析上式可知，这是一个6阶系统，直接用MATLAB语言列出其bm和ak系数： a＝［1，0，0.34319，0，0.60439，0，0.20407］； b＝［0.1321，0，－0.3963，0，0.3963，0，－0.1321］； 注意：原公式中存在着缺项，必须在相应的位置上补零。

## Slide 18: 用impz和dstep子函数编写程序如下： a＝［1，0，0.34319，0，0.60439，0，0.20407］； b＝［0.1321，0，－0.3963，0，0.3963，0，－0.1321］； N＝32； n＝0：N－1； hn＝impz(b，a，n)； %求时域单位冲激响应 gn＝dstep(b，a，n)； %求时域单位阶跃响应 subplot(1，2，1)，stem(n，hn)；%显示冲激响应曲线 title(¢系统的单位冲激响应¢)； ylabel(¢h(n)¢)；xlabel(¢n¢)； subplot(1，2，2)，stem(n，gn)；%显示阶跃响应曲线 title(¢系统的单位阶跃响应¢)； ylabel(¢g(n)¢)；xlabel(¢n¢)； 结果如图6-3所示。

## Slide 19: 图6-3 例6-2系统的单位冲激响应和阶跃响应

## Slide 20: 3.用filtic和filter子函数求解离散系统的单位冲激响应 MATLAB提供了两个子函数filtic和filter来求解离散系统的响应。当输入信号为单位冲激信号时，求得的响应即为系统的单位冲激响应；当输入信号为单位阶跃信号时，求得的响应即为系统的单位阶跃响应。

## Slide 21: 例6-3 已知一个因果系统的差分方程为 6y(n)－2y(n－4)＝x(n)－3x(n－2)＋3x(n－4)－x(n－6) 满足初始条件y(－1)＝0，x(－1)＝0，求系统的单位冲激响应和单位阶跃响应。时间轴上N取32点作图。 解： 将y(n)项的系数a0进行归一化，得到

## Slide 22: 分析上式可知，这是一个6阶系统，直接用MATLAB语言列出其bm和ak系数： a＝［1，0，0，0，－1/3，0，0］； b＝［1/6，0，－1/2，0，1/2，0，－1/6］； 注意：原公式中存在着缺项，必须在相应的位置上补零。 编写MATLAB程序如下： x01＝0；y01＝0；N＝32； %赋初始条件和采样点数 a＝［1，0，0，0，－1/3，0，0］；%输入差分方程系数 b＝［1/6，0，－1/2，0，1/2，0，－1/6］；

## Slide 23
xi＝filtic(b，a，0)；%求等效初始条件的输入序列 n＝0：N－1；%建立N点的时间序列 x1＝［n＝＝0］；%建立输入单位冲激信号x1(n) hn＝filter(b，a，x1，xi)；%对输入单位冲激信号进行滤波，求冲激响应 x2＝［n>＝0］；%建立输入单位阶跃信号x2(n) gn＝filter(b，a，x2，xi)；%对输入单位阶跃信号进行滤波，求阶跃响应 subplot(1，2，1)，stem(n，hn)；
title(¢系统单位冲激响应¢)； subplot(1，2，2)，stem(n，gn)； title(¢系统单位阶跃响应¢)； 系统的单位冲激响应和单位阶跃响应如图6-4所示。

## Slide 24: 图6-4 用filter子函数求解例6-3系统的响应